## Slide 1: Hálótervezés - CPM
Münnich Ákos
Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum

## Slide 2: A hálótervezés előnyei
A bonyolult, nehezen áttekinthető folyamatokat, folyamatrendszereket irányítani, szervezni, áttekinteni, ellenőrizni a hálódiagramos módszerek alkalmazása nélkül ma már szinte elképzelhetetlen

## Slide 3: A CPM háló elemei I.
Tevékenység
  Egy-egy részfeladatot a hálóban tevékenységnek nevezünk.
  Ezért szokták a CPM-hálót tevékenységre orientált hálótervnek is nevezni.
  Jele:
  Mindig időtartama van (1 nap, 3 hét, 8 hónap)
    A nyíl hossza nem arányos a tevékenység idejével
  Erőforrásigénye van
  Egyik eseménytől a másikig tart

## Slide 4: A CPM háló elemei II.
Esemény
  Azokat a pontokat, amelyek a tevékenység kezdő és befejező határát jelzik, a hálóban eseménynek nevezzük.
  Jele síkidom: kör, négyzet
  Mindig időpontot jelöl (1. nap, 3. hét, 8. hónap)
  Erőforrásigénye nincs
  A tevékenység kezdő vagy befejező időpontját jelzi.

## Slide 5: Látszattevékenység
Ez nem tevékenység, nem igényel időt, nem igényel erőforrást, csupán a logikai összefüggést, logikai kapcsolatot fejez ki.
Jele:

## Slide 6: Szerkesztési szabályok és a logikai háló elkészítése
Két eseményt csak egy tevékenység köthet össze
  Amennyiben egy esemény bekövetkezésével 2 tevékenység indulhat el, de mindkettőnek befejeződése szükséges ahhoz, hogy egy harmadik tevékenység elkezdődhessen, úgy egy látszattevékenységet iktatunk közbe.
A háló hurokmentes legyen
Egy eseményből több tevékenység is kiindulhat, illetve egy eseménybe több tevékenység is érkezhet
Az események számozása növekvő legyen
A háló időben összefüggő és irányfolyamatos legyen
Egy kezdő és egy végpont lehet

## Slide 7: Tevékenységtáblázat
Kód | Tevékenység | Közvetlen megelőző | Időtartam (nap)
A | Terület előkészítése |  | 1
B | Anyagok beszerzése |  | 2
C | Szivattyú beszerzése |  | 4
D | Kútköpeny előkészítése | A, B | 2
E | Kút ásása | D | 5
F | Szivattyú beszerelése | C, E | 1
G | Személyzet kiképzése | C | 2
H | Próbaüzem | F, G | 2

## Slide 8: A CPM logikai diagram időszükséglettel
0.| 0
1.| 2
A(1)
2.| 0
B(2)
3.| 4
C(4)
4.| 4
D(2)
5.| 9
E(5)
6.|10
F(1)
G(2)
7.|12
H(2)

## Slide 9: Köszönöm a figyelmet!
Készült: Debrecen, 2024. február 16.
Forrás
Videó anyag: https://www.mateking.hu/diszkret-matematika/halozatok/cpm-es-pert-kritikus-ut
Dokumentumok
  https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/Bemeneti_kompetenciak_meresi_ertekelesi_eszkozrendszerenek_kialakitasa/4_0688_020_101015.pdf
Szervezési Technikák – hálótervezés - Dr. Kosztyán Zsolt Tibor (prezentáció)
Letöltés ideje: 2025. február 16.